RPI 1

PCB display

Aquesta placa PCB està pensada per a fer un mostreig dels sensors que es troben allà i en cas de que soni l'alarma que hi ha on les plaques fotovoltaiques.

Espai limitat ~= capsa 15x10cm

Conformada per:

1 display 16x2

1 header 20x2

9 leds:
5 radiacio
3 nivell bateries
1 senyal alarma

1 brunzidor

9 resistencies per als leds –150ohms
2 resistencies per als pulsadors – pull down.

2 potenciometres de 10k

2 pulsadors

Raspberry:

Disposa de X gpios, X GND, 1 sortida a 5V, 3 sortides a 3.3V

D'aquests gpio's necessitem:

5 pels led de radiacio
3 nivells bateries
1 llum alarma

1 senyal alarma

Per al display:
4 de dades
1 de rs
1 de enable
1 de led+

Els pulsadors van quan pull-down (Nivell logic 0).

El disseny s'ha implementat per a optimitzar molt la llargada de les pistes i per tant els gpios han estat escollit bla bla bla

S'ha hagut de crear la llibreria del switch, ja que no hi era. Only footprint.
Lo mateix per al brunzidor i el display.

A mes es contempla el nivell de volum de l'alarma i el nivell de voltatge del display mitjançant potenciometres.

GPIOS que es fan servir i com queden distribuits: